## Slide 1: Inteligentná elektroinštalácia Ego-n

## Slide 2: Prvky systému Ego-n
Základné prvky systému
Snímače
Akčné členy
Prvky sekundárnej zbernice

## Slide 3: Základné prvky
Riadiaci modul
Riadenie komunikácie medzi prvkami primárnej zbernice
Komunikácia medzi primárnou a sekundárnou zbernicou
Komunikácia medzi ďalšími riadiacími modulmi
Detekcia chýb primárnej zbernice
Napájací modul
Napájanie primárnej zbernice
Napájanie zbernicových prvkov
Modul sa nijak neprogramuje
Je treba zabezpečiť odvádzanie tepla, nesmú byť zakryté mriežky pre odvod tepla

## Slide 4: Riadiaci modul
Modul je pripojený do primárne zbernice
Modul je pripojený do sekundárnej zbernice
Modul sa po pripojení do primárnej zbernice inicializuje automaticky
Pri pripojení viacerých riadiacich modulov (v prípade väčšej inštalácie) je treba nastaviť na každý modul inú adresu (0-8)

## Slide 5: Napájací modul
Modul je pripojený k 230 V~
Výstup z modulu je zbernica, ktorú napája
Je potrebné aby bol modul cez prúdový chránič
Modul sa neprogramuje

## Slide 6: Snímače
Snímajú všetky vonkajšie/vnútorné faktory (teplota, svetlo, pohyb ...)
Všetky obsahujú pamäťové karty (v prípade poškodenia prístroja, sa jednoducho prístroj vymení a použije sa karta zo predchádzajúceho zariadenia => netreba znova programovať )
Rozdeľujú sa:
  Tlačítkové snímače
  Snímače s RF
  Snímače pohybu
  Snímače teploty
  Snímače osvetlenia

## Slide 7: Tlačítkový snímač
Pripája sa k primárnej zbernici
Obsahuje vymeniteľnú pamäťovú kartu
Používa sa na ovládanie spotrebičov, alebo jednotlivých výstupov
Má trvalé jemné osvetlenie pre lepšiu viditeľnosť v tme
Možnosť indikácie stavu pomocou LED osvetlenia
Vymeniteľná pamäťová karta

## Slide 8: Tlačítkový snímač s RF
Je pripojený iba pomocou RF signálu
Obsahuje vymeniteľnú pamäťovú kartu
Používa sa na ovládanie spotrebičov, alebo jednotlivých výstupov
Je možné ho kedykoľvek premiestniť
Možno ho do inštalácie pridať kedykoľvek
Vymeniteľná pamäťová karta

## Slide 9: Snímač pohybu
Pripája sa k primárnej zbernici
Obsahuje vymeniteľnú pamäťovú kartu
Slúži na detekciu pohybu
Používa sa na samočinné ovládanie osvetlenia
V prípade bezpečnostného systému, môže byť jeho súčasťou
Vymeniteľná pamäťová karta

## Slide 10: Snímač teploty (termostat)
Pripája sa k primárnej zbernici
Obsahuje svorkovnicu na ovládanie vykurovacej jednotky
Slúži na zistenie teploty v dome/byte
Používa sa ovládanie vykurovacej jednotky

## Slide 11: Snímač teploty (vstavaný)
Pripája sa k primárnej zbernici
Má vstup pre teplotný snímač
Slúži na zistenie aktuálnej teploty (v nútri/vonku)
Používa sa v kombinácií s termostatom na presnejšie určenie potreby vykurovania
Umiesťuje sa do inštalačnej škatule

## Slide 12: Snímač osvetlenia (vstavaný)
Pripája sa k primárnej zbernici
Má vstup pre svetelný snímač
Slúži na zistenie aktuálnej hodnoty svetla
Používa sa v kombinácií so svetelnými scénami na účinnejšie osvetlenie miestnosti
Umiesťuje sa do inštalačnej škatule